Открытое акционерное общество

«Северо-Западный  геоинформационный центр»

ОАО ЦЕНТР  «СЕВЗАПГЕОИНФОРМ»

Заказчик: 	Администрация Сметанинского сельского поселения

Муниципальный контракт: №  от 28.05.2013г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Сметанинского сельского поселения

Смоленского муниципального района

Смоленской области

Пояснительная записка

Том I

Положение о территориальном планировании

Санкт-Петербург

2013

Открытое акционерное общество

«Северо-Западный  геоинформационный центр»

ОАО ЦЕНТР  «СЕВЗАПГЕОИНФОРМ»

Заказчик: 	Администрация Сметанинского сельского поселения

Муниципальный контракт: №  от 28.05.2013г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Сметанинского сельского поселения

Смоленского муниципального района

Смоленской области

Пояснительная записка

Том I

Положение о территориальном планировании

Генеральный директор							Д. М. Петров

Главный инженер проекта,

начальник отдела проектирования					В. А. Котлярова

Санкт-Петербург

2013

Авторский коллектив:

| № п/п | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
|  | Начальник отдела проектирования, главный инженер проекта | В.А.Котлярова |
|  | Главный архитектор проекта | Т.А. Шатаева |
|  | Главный архитектор проекта | А.В. Слесарева |
|  | Главный инженер проекта | А.В. Половников |
|  | Главный инженер проекта | Е.В. Александрова |
|  | Инженер-экономист | И.В. Рассадникова |
|  | Инженер-проектировщик | Н.М. Смирнова |

Содержание

1.	Общие положения	6

2. Цели и задачи территориального планирования	7

2.1. Цели территориального планирования Сметанинского сельского поселения	7

2.2. Задачи территориального планирования Сметанинского сельского поселения	8

2.2.1. Задачи по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Сметанинского сельского поселения	8

2.2.2. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры	8

2.2.3. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	9

2.2.4. Задачи по развитию сферы социального обслуживания населения	10

2.2.5.  Задачи по развитию и размещению объектов  жилищного фонда	12

2.2.6. Задачи по сохранению и регенерации объектов культурного наследия	13

2.2.7. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды	13

2.2.8. Задачи по развитию зеленых насаждений	13

2.2.9. Задачи по инженерной подготовке территории	13

2.2.10. Задачи по санитарной очистке территории	14

2.2.11. Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера		14

2.2.12. Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана Сметанинского сельского поселения	14

3. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию Сметанинского сельского поселения	14

3.1. Мероприятия по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Сметанинского сельского поселения	14

3.2. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры. Параметры функциональных зон	15

3.3. Мероприятия по развитию и размещению на территории Сметанинского сельского поселения объектов капитального строительства регионального и местного значения	22

3.3.1. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	22

3.3.2. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	24

3.3.3. Развитие и размещение объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания	27

3.3.4. Развитие и размещение объектов жилищного фонда	29

3.3.5. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства	32

3.4. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения	35

3.5. Мероприятия  по сохранению и регенерации объектов культурного наследия	42

3.6. Мероприятия по улучшению экологической обстановки охране окружающей среды	42

3.7. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений	43

3.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	43

3.9. Мероприятия по инженерной подготовке территорий	46

3.10. Мероприятия по санитарной очистке территорий	46

3.11. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана Сметанинского сельского поселения	47

# Общие положения

Территориальное планирование муниципального образования Сметанинское сельское поселение Смоленского муниципального района Смоленской области осуществляется посредством разработки и утверждения генерального плана МО «Сметанинское сельское поселение» и внесения в него изменений.

Генеральный план Сметанинского сельского поселения Смоленского муниципального района Смоленской области разработан ОАО Центр «Севзапгеоинформ» по заказу Сметанинской сельской администрации на основании муниципального контракта  от 28.05.2013г.

Генеральный план Сметанинского сельского поселения согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации является документом  территориального планирования  муниципального образования и направлен на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий, (т.е. безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план поселения разработан в границах территории Сметанинского сельского поселения.

Исходный год разработки генерального плана поселения – 2013 г.

Срок реализации генерального плана рассчитан на 20 лет и разбит на 2 этапа:

- первая очередь – период, на который определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана Сметанинского сельского поселения –2013 - 2022 гг.;

- расчетный срок – период, на который рассчитаны все основные проектные решения генерального плана Сметанинского сельского поселения – 2013 - 2032 год;

Перспективное развитие территории за пределами сроков реализации генерального плана – 2032 - 2042 год.

Генеральный план Сметанинского сельского поселения разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При подготовке генерального плана Сметанинского сельского поселения учтена ранее разработанная градостроительная документация, а также положения областных программ, областных проектов, стратегий, концепций, реализуемых в Смоленской в период разработки генерального плана.

В генеральном плане Сметанинского сельского поселения учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проектные решения генерального плана Сметанинского сельского поселения учитываются при разработке Правил землепользования и застройки муниципального образования и являются основанием для:

1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования;

2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании документации по планировке территории (ч.1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ).

В соответствии с ч. 5 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана Сметанинского сельского поселения  осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Графические материалы генерального плана поселения выполнены с применением геоинформационных технологий в программе  MapInfo Professional.

# 2. Цели и задачи территориального планирования

## Цели территориального планирования Сметанинского сельского поселения

Целью разработки генерального плана Сметанинского сельского поселения  является создание действенного инструмента управления развитием территории муниципального образования в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством.

Решения генерального плана направлены на обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования, предполагающее обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышения уровня жизни и условий проживания населения, долговременной экологической безопасности поселения и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем.

## Задачи территориального планирования Сметанинского сельского поселения

### 2.2.1. Задачи по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Сметанинского сельского поселения

Учет интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Сметанинского сельского поселения  - обеспечение выполнения на территории Сметанинского сельского поселения функций Российской Федерации и субъекта Российской Федерации на основе функционального развития существующих, а также размещения новых объектов регионального значения, в том числе:

- объектов транспортной инфраструктуры регионального значения;

- объектов инженерной инфраструктуры регионального значения;

- иных объектов федерального и регионального значения.

### 2.2.2. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

1. Повышение эффективности использования территории поселения путем оптимизации функционального использования, упорядочивания существующей застройки, освоения незастроенных территорий.

2. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами социально-экономического развития.

3. Развитие и преобразование функциональной структуры муниципального образования в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономической базы поселения с учетом обеспечения необходимых территориальных ресурсов для развития приоритетных видов экономической деятельности – аграрного сектора, развитие пищевой промышленности, развитии деревопереработки и  лесопереработки, коммерческо-деловой сферы (торговля, сервис, строительство административно-деловых учреждений).

4. Формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых территорий комплексного размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития вновь размещаемых на их территории объектов капитального строительства.

5. Реализация принципов комплексного освоения территории, обеспечивающих формирование среды жизнедеятельности высокого качества, в которой в оптимальном соотношении находятся жилые зоны, зоны размещения объектов бытового и социально-культурного назначения, объектов транспортной инфраструктуры, зон зеленых насаждений общего пользования.

6. Формирование системы центров социального обслуживания, обеспечивающих потребности жителей поселения.

### Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

Внешний транспорт

1. Обеспечение надежной связи Сметанинского сельского поселения с внешней сетью автодорог регионального значения путем формирования единой транспортной сети в составе улично-дорожной сети и сети внешних дорог.

2. Обеспечение выделения территории для развития улично-дорожной сети, сети внешних дорог, и соответствующей инфраструктуры.

Пассажирский транспорт

1. Организация качественного маршрутного сообщения для связи населенных пунктов Сметанинского сельского поселения между собой, с соседними муниципальными образованиями, а также с городом Смоленском.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

- формирование улично-дорожной сети населенных пунктов с учетом существующей сети внешних дорог и увеличением уровня автомобилизации населения;

- формирование рациональных и достаточных транспортных связей районов жилой застройки с общепоселковыми центрами, объектами социального обслуживания, рекреационными территориями.

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

1. Обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения населения и хозяйственных объектов на территории сельского поселения.

2. Реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

3. Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

4. Организация зон санитарной охраны системы водоснабжения с учетом действующих нормативных требований и сложившейся застройки.

Водоотведение

1. Полное прекращение сброса неочищенных сточных вод, за счет строительства локальных канализационных очистных сооружений в каждом населенном пункте.

2. Реконструкция действующих сетей и сооружений систем водоотведения.

3. Обеспечение очистки поверхностного стока.

Теплоснабжение

1. Развитие существующих систем централизованного теплоснабжения в поселении с реконструкцией источников теплоснабжения (котельных) и тепловых сетей.

2. Внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой и энергии.

3. Использование локальных источников для теплоснабжения индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения.

Электроснабжение

1. Развитие системы электроснабжения поселения с реконструкцией источников энергообеспечения и линий электропередач.

2. Широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки электрической энергии.

3. Вырубка древесно-кустарниковой растительности под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

4. Расширение зауженных посек сохранных зон ВЛ в лесах.

Газоснабжение

1. Дальнейшее развитие системы централизованного газоснабжения поселения со строительством газорегуляторных пунктов и новых газопроводов высокого и низкого давления.

2. Реконструкция существующих сетей и сооружений системы газоснабжения для обеспечения надежной подачи газа потребителям, в том числе к источникам теплоснабжения.

3. Обеспечение устойчивого давления газа у потребителей.

Связь и информатизация

1. Развитие рынка современных универсальных услуг отрасли (передача данных, телекоммуникационные услуги, сеть «Интернет», информатизация процессов делопроизводства, создание информационной базы систем образования, здравоохранения и др.).

2. Замена аналогового оборудования АТС на цифровое с увеличением емкости.

3. Модернизация существующих передатчиков с целью стопроцентного охвата телевещанием аудитории Смоленского района.

### Задачи по развитию сферы социального обслуживания населения

Общие задачи в сфере социального обслуживания

1. Удовлетворение потребности населения поселения в учреждениях социального обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития Сметанинского сельского поселения, социальных нормативов, установленных Правительством Российской Федерации, других нормативных документов.

2. Достижение в Сметанинском сельском поселении уровня обеспеченности жителей объектами социального и культурно-бытового обслуживания нормируемого социально гарантированного уровня обслуживания по каждому виду.

3. Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей Сметанинского сельского поселения.

4. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом сложившихся функционально-планировочных условий.

5. Модернизация существующей сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания с реструктуризацией и интенсификацией их работы в соответствии с потребностями населения Сметанинского сельского поселения с учетом новых технологий обслуживания и современного уровня развития общества.

6. Повышение эффективности использования территорий, занятых существующими учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания.

Здравоохранение

1. Формирование сети учреждений здравоохранения, обеспечивающей потребности населения поселения и служащей целям улучшения демографической ситуации, сохранения и укрепления здоровья населения, поддержания активной долголетней жизни при повышении качества и количества предоставляемых медицинских услуг.

Потребительский рынок

1. Обеспечение условий для развития и расширения сети предприятий потребительского рынка и повышения качества и количества предоставляемых услуг путем проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов в соответствии с международными стандартами с учетом размещения предприятий потребительского рынка минимально гарантированного уровня в жилой застройке.

2. Формирование территориально приближенной к потребителям инфраструктуры услуг местного уровня.

Туризм, отдых, физкультура и спорт

1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом, укрепления здоровья населения, приобщение к занятиям спортом детей за счет развития массовых видов спорта.

2. Размещение сети учреждений физической культуры и спорта в соответствии с принятыми уровнями обслуживания.

3. Развитие сети объектов физкультуры и спорта с доведением уровня обеспеченности населения Сметанинского сельского поселения в расчете на 1000 жителей:

- спортивными залами - до 0,35 тыс. кв. м к 2032 году;

- плоскостными сооружениями – до 1,95 тыс. кв. м к 2032 году.

4. Поддержка и развитие инфраструктуры спорта и активного отдыха на территории поселения, развитие инфраструктуры местного туризма, включающего развитие туристических и рыболовных баз, мест проведения массового досуга, предприятий общественного питания, стоянок, кемпингов и т.п.

Культура

1. Обеспечение условий для культурного и духовного развития населения сельского поселения.

2. Реконструкция с повышением технической оснащённости до уровня, соответствующего современным требованиям, существующих учреждений культуры.

3. Размещение сети учреждений культуры на территории поселения с доведением уровня обеспеченности населения в расчете на 1000 жителей Сметанинского сельского поселения:

клубами и учреждениями клубного типа – до 150 зрительских мест к 2032 году.

Образование

1. Обеспечение условий для повышения уровня образования и квалификации жителей Сметанинского сельского поселения путем развития и расширения сети учреждений образования, проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов в объемах, соответствующих действующим нормативам с учетом особенностей демографической структуры населения Сметанинского сельского поселения.

2. Развитие сети образовательных учреждений с доведением уровня обеспеченности населения Сметанинского сельского поселения в расчете на 1000 жителей:

детскими дошкольными учреждениями - до 30 мест к 2032 году;

образовательными (школьными) учреждениями - до 110 мест к 2032 году;

внешкольными учреждениями ёмкостью до 10% от числа школьников к 2032 году.

Социальная защита населения

1. Обеспечение условий для развития сети учреждений социальной защиты, повышения качества и количества предоставляемых ими услуг.

Ритуальное обслуживание

1. Обеспечение потребности в площадях для погребения усопших.

### 2.2.5.  Задачи по развитию и размещению объектов  жилищного фонда

1. Обеспечение условий для повышения качества жилищного фонда муниципального образования при условии выполнения градостроительных требований и сохранения многообразия ландшафтов на территории поселения.

2. Сокращение и ликвидация физически и морально устаревшего жилищного фонда, в том числе расселение ветхого и аварийного фонда.

3. Запрещение нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилого фонда, расположенного в СЗЗ промышленных предприятий;

4. Формирование жилья социального назначения для решения задач по обеспечению жильём малоимущих и других установленных законом категорий граждан;

5. Увеличение разнообразия жилой среды и применяемых материалов, конструкций и планировочных решений, отвечающих разнообразию градостроительных и природно-ландшафтных условий и интересам различных социальных групп.

### Задачи по сохранению и регенерации объектов культурного наследия

1. Сохранение и благоустройство территории имеющихся на территории поселения объектов культурного наследия.

### Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

1. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей поселения, воспроизводства природных ресурсов, сохранение биосферы.

2. Сохранение природных условий и особенностей поселения.

3. Охрана рекреационных ресурсов.

4. Обеспечение сохранности лесов на землях лесного фонда поселения.

5. Максимально возможное сохранение зеленых насаждений всех видов использования.

6. Сохранение существующих показателей качества атмосферного воздуха.

7. Обеспечение нормативного качества воды поверхностных водных объектов.

8. Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона.

8. Учет инженерно-геологических и геоморфологических условий территории в градостроительном проектировании.

9. Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду.

10. Обеспечение гарантий для всех категорий жителей в области экологической безопасности.

- Создание и развитие системы мониторинга за состоянием основных компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы).

### Задачи по развитию зеленых насаждений

1. Повышение уровня обеспечения населения озелененными территориями общего пользования за счет озеленения территорий нового освоения, неиспользуемых территорий;

2. Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования – парков, скверов, бульваров, уличного озеленения;

3. Формирование системы озелененных территорий на основе озеленения территорий общего пользования, спортивно-рекреационных территорий, озеленение территорий специального назначения – санитарно-защитных озелененных полос, озеленение прибрежных территорий.

### Задачи по инженерной подготовке территории

1. Защита от затопления и подтопления территории населенных пунктов поселения.

2. Защита от разрушения берегов, дюн, геоморфологических форм рельефа, карста.

3. Организация рельефа и отвод поверхностного стока.

4. Очистка водных объектов и благоустройство прилегающей территории населенных пунктов поселения.

### Задачи по санитарной очистке территории

- Ликвидация несанкционированных свалок;

2. Организация сбора и вывоза ТБО в населенных пунктах, садоводческих и дачных объединениях на территории поселения.

### Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, а также окружающую среду.

2. Обеспечение жителей поселения средствами оповещения населения в случае возникновения ЧС.

### Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана Сметанинского сельского поселения

1. Обеспечение соблюдения социальных и градостроительных норм в генеральном плане.

2. Уточнение границы Сметанинского сельского поселения и согласование границы с органами исполнительной власти смежных муниципальных образований.

3. Обеспечение контроля реализации генерального плана Сметанинского сельского поселения.

# Перечень основных мероприятий по территориальному планированию Сметанинского сельского поселения

## 3.1. Мероприятия по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Сметанинского сельского поселения

1. Формирование зон транспортной инфраструктуры для обеспечения функционирования и развития объектов транспортной инфраструктуры регионального и местного значения (автомобильных и железных дорог общего пользования, мостов, иных инженерных сооружений и соответствующей инфраструктуры).

2. Формирование зон инженерной инфраструктуры для обеспечения возможности функционирования и развития объектов инженерной инфраструктуры регионального значения.

## Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры. Параметры функциональных зон

1. Проектом генерального плана предусмотрен перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения под существующими кладбищами и коммунально-складскими зонами, расположенными вне границ населенных пунктов, а также для размещения новых производственных и коммунально-складских объектов вне границ населенных пунктов.

Всего в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения на расчётный срок реализации генерального плана планируется перевести 439,39 га земель сельскохозяйственного назначения.

Необходимо отметить, что территория д. Светицкое Урочище в настоящее время расположена на землях лесного фонда, что противоречит положениям Земельного кодекса РФ. Предпосылок к развитию деревни не имеется, регистрация населения по месту жительства не зафиксирована, объекты недвижимости, зарегистрированные в установленном порядке, отсутствуют. Учитывая вышесказанное, проектом генерального плана рекомендуется упразднить  населенный пункт и исключить его из Реестра территориальных единиц Смоленской области.

В ходе подготовки генерального плана, в целях развития поселения в целом возникает необходимость изменения границ:

- д. Сметанино - в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 71,28 га;

- д. Савенки - в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 9,90 га;

- д. Архиповка - в сторону увеличения территории земель населенного пункта за счет земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения в количестве 0,23 га и земель сельскохозяйственного назначения в количестве 190,59 га. В связи с необходимостью строительства развязок для дороги федерального значения М-1 "Беларусь" из границ д. Архиповка на проект исключается 1,08 га с переводом земель населенных пунктов в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения.

- д. Тверитино - в сторону увеличения территории земель населенного пункта за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 161,00 га. В связи с необходимостью строительства развязок для дороги федерального значения М-1 "Беларусь" из границ                        д. Тверитино на проект исключается 0,45 га с переводом земель населенных пунктов в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения.

- д. Почаево - в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 9,31 га;

- д. Лосево - в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 8,50 га. В связи с необходимостью строительства развязок для дороги федерального значения М-1 "Беларусь" из границ                        д. Тверитино на проект исключается 0,07 га с переводом земель населенных пунктов в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения.

- д. Фролы - в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 4,00 га;

- д. Тишино - в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 17,11 га.

2. Развитие и преобразование функциональной структуры использования территорий на расчетный срок реализации генерального плана Сметанинского сельского поселения на основе функционального зонирования территории Сметанинского сельского поселения, включающего:

- установление перечня функциональных зон (по видам) с определением соответствующих им параметров.

Перечень устанавливаемых функциональных зон и их параметры представлены в таблице ниже.

Таблица 1

Перечень и параметры функциональных зон

| Код объекта | Наименование функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- | --- |
| I. Зоны, расположенные в границах населенных пунктов |
| Зона градостроительного использования |  |
| 1. | Жилая зона (Ж) | В состав жилых зон могут включаться: 1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами; 2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами; 3) зоны жилой застройки иных видов. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. (п.2,3 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 2. | Общественно-деловая зона (О) | В состав общественно-деловых зон могут включаться: 1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения; 2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. (п.4,5,6 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 3. | Зона производственного использования (П) | В состав зон производственного использования могут включаться: 1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 3) иные виды производственной инфраструктуры. Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зона инженерной инфраструктуры 2) зона транспортной инфраструктуры Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. (п.9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 6 . | Зона рекреационного назначения (Р) | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: - зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. (п.11,12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 7 . | Зона специального назначения (Сп) | В состав зон специального назначения могут включаться: - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. - зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения. |
| I. Зоны, расположенные вне границ населенных пунктов |
| Зона производственного использования | В состав зон производственного использования могут включаться: 1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 3) иные виды производственной инфраструктуры. Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зона инженерной инфраструктуры 2) зона транспортной инфраструктуры Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона сельскохозяйственного использования | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. (п.9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона рекреационного назначения | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: - зоны в границах территорий, занятых лесами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. (п.11,12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона специального назначения | В состав зон специального назначения могут включаться: - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. - зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения. |

* - Предельные размеры земельных участков определяются проектами планировки территории

## Мероприятия по развитию и размещению на территории Сметанинского сельского поселения объектов капитального строительства регионального и местного значения

### 3.3.1. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

- Комплексное развитие единой транспортной инфраструктуры:

- формирование в соответствии с «Картой планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений», выполненной в составе генерального плана Сметанинского сельского поселения, распространенной сети дорог поселения, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Смоленской области;

- реконструкция участков существующих автодорог общего пользования,  характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна.

- содержание и эксплуатация автодорог общего пользования в соответствии с действующими нормативами;

- выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движения.

- Реконструкции:

1) участков автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-1 "Беларусь" – от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) (1-б категория), являющейся частью международного транспортного коридора, протяженностью 15,60 км в границах сельского поселения – на первую очередь реализации генерального плана;

2) участков автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-141 Брянск - Смоленск до границы с Республикой  Беларусь (через Рудню на Витебск) (II категория) протяженностью 9,62 км в границах сельского поселения – на первую очередь реализации генерального плана;

3) железнодорожной линии магистральной двухпутной электрифицированной линии Москва – Минск – Брест – на расчетный срок реализации генерального плана.

- Строительства:

1) автомобильной дороги общего пользования от автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-1 "Беларусь" – от Москвы до границы с  Республикой  Беларусь (на Минск, на Брест) (Сметанинское сельское поселение  Смоленского района Смоленской области) до автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-141 Брянск-Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск) (Гнездовское сельское поселение Смоленского района Смоленской области) (по параметрам автомобильной дороги III категории) протяженностью 0,25 км в границах сельского поселения – на первую очередь реализации генерального плана;

2) автомобильной дороги общего пользования от автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-1 "Беларусь" – от Москвы до границы с  Республикой  Беларусь (на Минск, на Брест) (Сметанинское сельское поселение Смоленского района Смоленской области) до автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "Брянск - Смоленск  до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)" - Рожаново  - Высокий Холм"  -  Загусинье  - Коробино (Катынское сельское поселение Смоленского района Смоленской области) (по параметрам автомобильной дороги III категории) протяженностью 3,62 км в границах сельского поселения – на первую очередь реализации генерального плана;

3) 3-х развязок на пересечении проектируемых дорог регионального значения с дорогами федерального значения.

Пассажирский транспорт

1. Организация системы маршрутного сообщения для связи населенных пунктов Сметанинского сельского поселения между собой, с соседними муниципальными образованиями, а также с городом Смоленском - на расчётный срок реализации генерального плана;

2. Размещение остановочных пунктов общественного транспорта с учётом соблюдения современных требований к техническим характеристикам подобных сооружений, с учётом соблюдения правил безопасности дорожного движения, а также радиуса пешеходной доступности указанных объектов для населения, в т.ч. для  маломобильных групп населения – 600 м – на расчётный срок реализации генерального плана.

Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов:

- реконструкция участков существующей улично-дорожной сети, характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна и технических характеристик элементов улично-дорожной сети;

- содержание и эксплуатация улично-дорожной сети в соответствии с действующими нормативами;

- выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движения, в частности, по устройству пешеходных переходов и светофорного регулирования территории.

Размещение объектов обслуживания транспортной инфраструктуры:

На расчётный срок реализации генерального плана Сметанинского сельского поселения парк индивидуальных автомобилей составит около 660 автомобилей при принятой норме 300 автомобилей на 1000 жителей.

Хранение индивидуальных автомобилей предполагается осуществлять на приусадебных участках. Также размещение автомобильных стоянок для временного хранения легковых автомобилей предусматривается у объектов соцкультбыта, в общественных центрах,  в зонах отдыха и в местах приложения труда.

Обслуживание автомобилей осуществляется станциями технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей и автозаправочными станциями из расчета 1 колонка на 1200 легковых автомобилей. Общее нормативное СТО - 1 пост.

Размещение СТО предполагается осуществить на территориях зон инженерной (И) и транспортной инфраструктуры (Т1), коммунально-складских зон и зон производственного использования (П) при соблюдении санитарно-гигиенических требований при размещении таких объектов.

В соответствии со Схемой территориального планирования Смоленского муниципального района, а также с учётом имеющихся в настоящее время инвестиционных предложений на расчетный срок реализации генерального плана запланировано строительство АЗС на федеральной трассе А-141 Брянск-Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск), к западу от д. Почаево; транспортные комплексы дорожного сервиса на федеральной трассе М-1 "Беларусь" – от Москвы до границы с  Республикой  Беларусь (на Минск, на Брест), в границах д. Зеньково, а также сервиса к востоку от д. Архиповка. Данные объекты рассчитаны для удовлетворения потребности в топливе не только жителей Сметанинского сельского поселения, но и соседних поселений, а также для обслуживания транзитного транспорта. Также проектом запланировано восстановление работы автозаправочной станции в южной части д. Зеньково – на первую очередь реализации генерального плана.

### 3.3.2. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

- Реконструкция существующих источников централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Сметанино, Архиповка.

- Реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах: Сметанино, Архиповка, Почаево.

- Строительство источников централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Светицы, Лосево, Тверитино, Тишино, Савенки.

- Строительство водопроводных сетей вдоль всех улиц и проездов в населенных пунктах: Светицы, Лосево, Тверитино, Тишино, Савенки.

- Строительство водопроводных сетей до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного водоснабжения, в населенных пунктах: Сметанино, Архиповка, Почаево.

- Развитие и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения села с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

- Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

- Разработка и реализация схемы водоснабжения на населенные пункты: Сметанино, Архиповка, Почаево, Светицы, Лосево, Тверитино, Тишино, Савенки.

Водоотведение

Хозяйственно-бытовая канализация

- Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в населенных пунктах: Сметанино, Архиповка.

- Строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов в населенных пунктах: Сметано, Архиповка, Почаево, Тверитино.

- Строительство очистных сооружений на территории планируемых промышленных площадок и сельскохозяйственных предприятий.

- Вывоз сточных вод от всех потребителей сельского поселения, не обеспеченных услугами централизованного водоотведения, предусматривается на проектируемую сливную станцию вблизи деревни Архиповка.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

- Разработка и реализация схемы водоотведения на Сметанино, Архиповка, Почаево, Тверитино

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

Теплоснабжение

1. Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

2. Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом и жидком топливе.

3. Теплоснабжение планируемых промышленных площадок и сельхозпредприятий предусмотрено от собственных котельных располагаемых на их территории.

4. Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

Электроснабжение

- Реконструкция ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ по сельскому поселению.

- Строительство ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ в населенных пунктах: Сметанино, Тверитино, Почаево, Архиповка.

- Строительство ВЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ на территории планируемых промышленных площадок и сельхозпредприятий.

- Реконструкция ВЛ 330 кВ «ПС Талашкино – ПС Новосокольники» – в соответствии с приказом ОАО «ФСК ЕЭС» № 111, при размыкании электрических связей с Республикой Беларусь.

- Реконструкция ПС 330 кВ Талашкино с заменой АТ-3  330/220/10 кВ из-за неудовлетворительного технического состояния

- Обеспечение мер по устранению износа электрооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

Газоснабжение

- Строительство газопроводов высокого давления до планируемых промышленных площадок и сельхозпредприятий.

- Строительство газопроводов высокого давления до населенных пунктов: Лосево, Светицы.

- Строительство ШРП в населенных пунктах: Лосево, Светицы, Тверитино, Сметанино.

- Строительство газопроводов низкого давления до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного газоснабжения, в населенных пунктах: Лосево, Светицы, Тверитино, Сметанино, Тищино, Почаево, Архиповка, Тверитино.

- Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого, среднего и низкого давления.

- Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

- Закольцовка (по возможности) существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения потребителей;

- Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- Автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

Связь и информатизация

1. Формирование единого информационного пространства с целью обеспечения устойчивого развития сельского поселения и повышения качества жизни населения.

2. Опережающее развитие инфраструктуры соответствующей отрасли по отношению к темпам развития экономики.

3. Ускоренное развитие рынка услуг отрасли (передача данных, телекоммуникационные услуги, Интернет, информатизация процессов делопроизводства, создание информационной базы систем образования, здравоохранения и др.).

### 3.3.3. Развитие и размещение объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания

1. Выделение соответствующих функциональных зон для размещения объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания населения (общественно-деловые зоны и рекреационные зоны).

2. Создание условий для обеспечения доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания для маломобильных групп населения.

Объекты здравоохранения

На I очередь реализации генерального плана:

1. Капитальный ремонт/ реконструкция существующих объектов здравоохранения в       д. Сметанино, д. Почаево. Повышение их технического и материального оснащения.

Объекты начального, основного общего, среднего (полного) общего образования

На I очередь реализации генерального плана:

1. Капитальный ремонт/ реконструкция общеобразовательных школ в д. Сметанино, д. Архиповка с повышением их технического и материального оснащения.

Дошкольные и внешкольные учреждения

На I очередь реализации генерального плана:

1. Капитальный ремонт/ реконструкция учреждения дошкольного образования в                    д. Сметанино с повышением его технического и материального оснащения.

Культурно-просветительские учреждения

На расчетный срок реализации генерального плана:

1. Капитальный ремонт/ реконструкция существующих домов культуры с повышением их технического и материального оснащения в д. Сметанино, д. Почаево.

2. Строительство молодежного центра в д. Сметанино

3. Капитальный ремонт/ реконструкция существующих библиотек  в д. Сметанино,             д. Почаево, с повышением их технического и материального оснащения.

Для размещения молодежного центра установлены границы функциональной зоны О2 - зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

Объекты спортивного и культурно-массового назначения

На I очередь реализации генерального плана:

1.Реконструкция существующих объектов спорта и физической культуры с повышением их технических характеристик и материального оснащения.

2. Строительство  спортивного комплекса в д. Сметанино.

Размещения указанных объектов возможно в границах зон зеленых насаждения общего пользованияР1, а также в общественно-деловых зонах О1 и О2.;

Учреждения социального обеспечения и обслуживания

На I очередь реализации генерального плана:

- Организация отделения социальной помощи на дому в д.Сметанино.

Для размещения указанного объекта установлены границы функциональной зоны О2 - зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

Объекты торговли и потребительский рынок

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Поселение может иметь свободный состав обслуживающих учреждений независимо от количества жителей, реально оправданный его статусом, уровнем жизни населения и необходимой потребностью.

Таким образом, помимо указанных ниже объектов торговли, на территории поселения могут быть размещены иные объекты торговли, общественного питания и обслуживания населения на специально отведённых для этого функциональных зонах.

Строительство кладбищ

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к функциональным зонам специального назначения - зоны размещения кладбищ (СН1).

Запланировано:

1. Увеличение площади существующего кладбища, расположенного в 0,40 км к западу от  д. Савенки (Савенковское), на 7,36 га – на I очередь реализации генерального плана.

2. Увеличение площади существующего кладбища в д. Зеньково (Зеньковское) на                 0,87 га – на I очередь реализации генерального плана.

3. Увеличение площади существующего кладбища в в д. Почаево (Почаевское) на  0,70 га – на I очередь реализации генерального плана.

4. Увеличение площади существующего кладбища, расположенное в 0,34 км к западу от  д. Лосево (Лосевское), на 0,14 га – на I очередь реализации генерального плана.

### 3.3.4. Развитие и размещение объектов жилищного фонда

Объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории Сметанинского сельского поселения составит 55,7 тыс. м2, в том числе на первую очередь 34,8 тыс. м2.

Средняя жилобеспеченность к расчетному сроку составит 43 м2 (на период первой очереди 37 м2/чел.) на человека, а общий жилой фонд 94,6 тыс. м2 (на период первой очереди 74,0 тыс.м2).

В расчетах учтена убыль жилого фонда – 0,4 тыс. м2 в течение расчетного срока. Расчёт объёмов нового жилищного строительства приведен в таблице ниже.

Таблица 2

Расчёт объёмов нового жилищного строительства

| Наименование показателей | Ед. измерения | Сущ. положение | 1-я очередь (2012-2022гг.) | Расчетный срок (2022-2032гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения в границах проектирования | чел | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
| Средняя жилобеспеченность | м2/чел. | 22 | 37 | 43 |
| Убыль жилищного фонда (износ более 70%) | тыс.м2 |  | 0,1 | 0,3 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 39,3 | 39,2 | 73,7 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 |  | 34,8 | 20,9 |
| Весь жилой фонд к концу периода | тыс.м2 | 39,3 | 74,0 | 94,6 |

В генеральном плане  Сметанинского сельского поселения предполагается развитие только малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов.

Для нового жилищного строительства предлагается:

– малоэтажная (индивидуальная) жилая застройка (коттеджного типа).

Новое жилищное строительство для постоянного населения будет вестись за счёт инвестиционных проектов на территориях нового освоения, а также реконструкции жилой застройки.

Таблица 3

Проектная жилая застройка по населенным пунктам сельского поселения

| № п/п | Населенные пункты | Существующая жилая застройка, в га. | Проектная жилая застройка ,га.ж |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | д. Сметанино | 32,34 | 58,13 | 93,23 |
|  | д. Архиповка | 34,12 | 52,85 | 72,45 |
|  | д. Почаево | 24,87 | 33,75 | 33,75 |
|  | д. Савенки | 18,17 | 19,57 | 25,32 |
|  | д. Тверитино | 13,55 | 44,01 | 44,01 |
|  | д. Лосево | 10,70 | 14,71 | 14,71 |
|  | д. Светицы | 25,32 | 25,32 | 25,32 |
|  | д. Велино | 13,97 | 13,97 | 13,97 |
|  | ст. Велино | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
|  | д. Криснево | 8,33 | 8,33 | 8,33 |
|  | д. Никулино | 9,91 | 9,91 | 9,91 |
|  | д. Зеньково | 13,05 | 13,05 | 13,05 |
|  | д. Фролы | 12,64 | 16,64 | 16,64 |
|  | д. Исаково | 13,47 | 13,47 | 13,47 |
|  | д. Лясковка | 9,12 | 9,12 | 9,12 |
|  | д. Дубровка | 9,89 | 9,89 | 9,89 |
|  | д. Мирское | 16,78 | 16,78 | 16,78 |
|  | д. Тишино | 51,01 | 53,36 | 68,03 |
|  | д. Новоселки | 8,18 | 8,18 | 8,18 |
|  | Итого | 327,87 | 423,49 | 498,61 |

Таблица 4

Новое  жилищное строительство

| Состав сельского поселения (перечень населенных пунктов) | Новое строительство тыс. кв.м на первую очередь | Новое строительство тыс. кв.м расчетный срок | Всего Новое строительство тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| д. Сметанино | 9,4 | 9,6 | 19 |
| д. Архиповка | 7,3 | 5,3 | 12,6 |
| д. Почаево | 3,4 | - | 3,4 |
| д. Савенки | 0,5 | 1,7 | 2,2 |
| д. Тверитино | 10,5 | - | 10,5 |
| д. Лосево | 1,5 | - | 1,5 |
| д. Фролы | 1,5 | - | 1,5 |
| д. Тишино | 0,7 | 4,3 | 5,0 |
| Итого | 34,8 | 20,9 | 55,7 |

Выводы:

- численность постоянного населения:

к концу расчётного срока 2,2 тыс. чел;

к концу первой очереди – 2,0 тыс. чел;

- Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных норм:

- увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей поселения, с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на конец первой очереди – 37 м2, на конец расчётного срока – 43 м2;

- общая площадь жилищного фонда составит:

на конец расчётного срока – 94,6 тыс. м2;

на конец первой очереди – 74,0 тыс. м2;

- Удовлетворение потребности населения поселения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития; улучшение условий жизнедеятельности групп населения, требующих социальной защиты:

- Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей поселения;

- Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры.

### 3.3.5. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

1. Формирование функциональных зон, в т.ч. для обеспечения размещения объектов капитального строительства на расчётный срок реализации генерального плана Сметанинского сельского поселения.

2. Территориальное развитие получают д. Сметанино, д. Савенки, д. Архиповка,                       д. Почаево, д. Тверитино, д. Лосево, д. Фролы, д. Тишино, как перспективные с точки зрения градостроительного развития населённые пункты, характеризующиеся качественными транспортными связями с районным центром и другими муниципальными  образованиями, более развитой социальной и культурно-бытовой инфраструктурой, чем другие населенные пункты муниципального образования, а также более высоким уровнем инженерного обеспечения территории.

д. Сметанино получает развитие жилых зон индивидуальной застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах  д. Сметанино в северной и западной ее частях, а также территорий сельскохозяйственного назначения, прилегающих к западной и восточной границам населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы д. Сметанино с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Учитывая ограниченность территориальных резервов для застройки в существующих границах д. Савенки , в качестве перспективного направления развития селитебной функции выбраны территории сельскохозяйственного назначения, соединяющие части населенного пункта (анклавы) между собой. Указанные территории предполагается включить в границы д. Савенки с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Архиповка получает развитие жилых зон индивидуальной застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах д. Архиповка в северной ее части, а также территорий сельскохозяйственного назначения, прилегающих к северной и восточной границам населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы д. Архиповка с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Почаево получает развитие жилых зон индивидуальной застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах д. Почаево в северной ее части, а также территорий сельскохозяйственного назначения, прилегающих к северной границе населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы д. Почаево с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Учитывая ограниченность территориальных резервов для застройки в существующих границах д. Тверитино, в качестве перспективного направления развития селитебной функции выбраны территории сельскохозяйственного назначения, прилегающие к южной и западной границам населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы д. Тверитино с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Учитывая ограниченность территориальных резервов для застройки в существующих границах д. Лосево, в качестве перспективного направления развития селитебной функции выбраны территории сельскохозяйственного назначения, прилегающие к западной границе населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы  д. Лосево с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Учитывая ограниченность территориальных резервов для застройки в существующих границах д. Фролы, в качестве перспективного направления развития селитебной функции выбрана территории сельскохозяйственного назначения, прилегающие к южной границе населенного пункта. Указанную территорию предполагается включить в границы д. Фролы с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Тишино получает развитие жилых зон индивидуальной застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах д. Тишино в западной ее части, а также территорий сельскохозяйственного назначения, прилегающих к западной границе населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы д. Тишино с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Помимо развития жилых зон, проектом предусмотрено размещение общественно-деловых зон, рекреационных зон, зон инженерной и транспортной  инфраструктуры в границах населенных пунктов, необходимых для создания среды проживания населения соответствующей по основным параметрам качества среды проживания населения среднеевропейским стандартам, а также обеспечивающим транспортные и пешеходные связи с районами жилой застройки.

3. Размещение проектируемых объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания предполагается осуществить на территориях общественно-деловых и рекреационные зон, информация о которых представлена в п. 3.3.3. настоящего документа.

4. В целях развития транспортной инфраструктуры территории поселения, генеральным планом предполагается установление границ функциональных зон инженерной и транспортной  инфраструктуры, информация о которых представлена в п. 3.3.1. настоящего документа.

5. В целях развития туристско-рекреационной сферы обслуживания местного и районного значения на I очередь реализации генерального плана предполагается строительство базы отдыха к северо-западу от д. Сметанино.

6. В целях развития производственной базы поселения в соответствии со Схемой территориального планирования Смоленского муниципального района, а также с учётом имеющихся в настоящее время инвестиционных предложений в проекте генерального плана предполагается осуществить строительство:

- промышленного предприятия V класса опасности к северо-западу от д. Сметанино – на первую очередь реализации генерального плана. Указанную территорию планируется включить в границы д. Сметанино с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

- промышленных предприятий V класса опасности к востоку от д. Архиповка, к западу от автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-1 "Беларусь" – от Москвы до границы с  Республикой  Беларусь (на Минск, на Брест) – на первую очередь реализации генерального плана. Указанные территории планируется включить в границы               д. Архиповка с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

- промышленного предприятия IV и V классов опасности к востоку от д. Архиповка, к востоку от автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-1 "Беларусь" – от Москвы до границы с  Республикой  Беларусь (на Минск, на Брест) – на первую очередь реализации генерального плана. Указанную территорию планируется включить в границы д. Архиповка с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

- транспортного комплекса дорожного сервиса к востоку от д. Архиповка, к западу от автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-1 "Беларусь" – от Москвы до границы с  Республикой  Беларусь (на Минск, на Брест) – на первую очередь реализации генерального плана. Указанную территорию планируется включить в границы               д. Архиповка с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

- промышленного предприятия V класса опасности к северу от д. Тверитино – на первую очередь реализации генерального плана. Указанную территорию планируется включить в границы д. Тверитино с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

- промышленных предприятий IV и V классов опасности к востоку от д. Тверитино, к востоку от автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-1 "Беларусь" – от Москвы до границы с  Республикой  Беларусь (на Минск, на Брест) – на первую очередь реализации генерального плана. Указанные территории планируется включить в границы д. Тверитино с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

- автозаправочной станции к западу от д. Почаево – на первую очередь реализации генерального плана.

- промышленного предприятия IV и V классов опасности к западу от д. Почаево – на первую очередь реализации генерального плана.

- промышленного предприятия IV и V классов опасности в западной части Сметанинского сельского поселения, в 2,70 км к северо-западу от д. Почаево – на первую очередь реализации генерального плана.

- промышленных предприятий V класса опасности к северо-западу от д. Лосево, к западу от автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-1 "Беларусь" – от Москвы до границы с  Республикой  Беларусь (на Минск, на Брест) – на первую очередь реализации генерального плана. Указанные территории планируется включить в границы               д. Лосево с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

- промышленных предприятий IV и V классов опасности к юго-востоку от д. Лосево, к западу от автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-1 "Беларусь" – от Москвы до границы с  Республикой  Беларусь (на Минск, на Брест) – на первую очередь реализации генерального плана.

- восстановление работы автозаправочной станции в южной части д. Зеньково – на первую очередь реализации генерального плана.

- транспортного комплекса дорожного сервиса в южной части д. Зеньково – на первую очередь реализации генерального плана.

- промышленного предприятия IV и V классов опасности к западу от д. Зеньково, к западу от автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-1 "Беларусь" – от Москвы до границы с  Республикой  Беларусь (на Минск, на Брест) – на первую очередь реализации генерального плана.

- промышленного предприятия IV и V классов опасности к юго-западу от д. Зеньково, к востоку от автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-1 "Беларусь" – от Москвы до границы с  Республикой  Беларусь (на Минск, на Брест) – на расчетный срок реализации генерального плана.

- промышленного предприятия IV и V классов опасности к югу от д. Тишино, к югу от железной дороги «Раненбург – Сухиничи – Смоленск – Витебск – Даугавпилс» – на расчетный срок реализации генерального плана.

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов V классов опасности в западной части д. Сметанино - на первую очередь реализации генерального плана

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов V классов опасности в северной части д. Тишино - на первую очередь реализации генерального плана

## 3.4. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения

В таблице 5 приведен перечень планируемых к размещению на территории Сметанинского сельского поселения объектов, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории; также дана характеристика таких зон.

Таблица 4

Перечень планируемых к размещению на территории Сметанинского сельского поселения объектов, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории;

а также характеристика таких зон

| № п/п | Наименование объекта | Наименование функциональной зоны, в границах которой предполагается размесить данный объект | Наименование устанавливаемой зоны с особыми условиями использования | Нормативный размер зоны, м | Наименование документа, регламентирующего порядок хозяйственной деятельности в зоне с особыми условиями использования | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промышленное предприятие V класса опасности к северо-западу от д. Сметанино | Производственная зона с размещением предприятий V класса опасности П1-0 | Санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 2. | Промышленные предприятия V класса опасности к востоку от д. Архиповка, к западу от автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-1 "Беларусь" – от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) | Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 | Санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 3. | Промышленное предприятие IV и V классов опасности к востоку от д. Архиповка, к востоку от автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-1 "Беларусь" – от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) | Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 | Санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 4. | Транспортный комплекс дорожного сервиса к востоку от д. Архиповка, к западу от автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-1 "Беларусь" – от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 5. | Промышленное предприятие V класса опасности к северу от д. Тверитино | Производственная зона с размещением предприятий V класса опасности П1-0 | Санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 6. | Промышленные предприятия IV и V классов опасности к востоку от д. Тверитино, к востоку от автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-1 "Беларусь" – от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) | Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 | Санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 7. | АЗС на на федеральной трассе А-141 Брянск-Смоленск до границы с Республикой Беларусь (через Рудню, на Витебск), к западу от д. Почаево | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 8. | Промышленное предприятие IV и V классов опасности к западу от д. Почаево | Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 | Санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 9. | Промышленное предприятие IV и V классов опасности в западной части Сметанинского сельского поселения, в 2,70 км к северо-западу от д. Почаево | Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 | Санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 10. | Промышленные предприятия V класса опасности к северо-западу от д. Лосево, к западу от автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-1 "Беларусь" | Производственная зона с размещением предприятий V класса опасности П1-0 | Санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 11. | Промышленные предприятия IV и V классов опасности к юго-востоку от д. Лосево, к западу от автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-1 "Беларусь" | Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 | Санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 12. | Восстановление работы автозаправочной станции в южной части д. Зеньково | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 13. | Транспортный комплекс дорожного сервиса в южной части д. Зеньково | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 14. | Промышленное предприятие IV и V классов опасности к западу от д. Зеньково, к западу от автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-1 "Беларусь" – от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) | Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 | Санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 15. | Промышленное предприятие IV и V классов опасности к юго-западу от д. Зеньково, к востоку от автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-1 "Беларусь" – от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, на Брест) | Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 | Санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчёт-ный срок |
| 16. | Промышленное предприятие IV и V классов опасности к югу от д. Тишино, к югу от железной дороги «Раненбург – Сухиничи – Смоленск – Витебск – Даугавпилс» | Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 | Санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчёт-ный срок |
| 17. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов V классов опасности в западной части д. Сметанино | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 18. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов V классов опасности в северной части д. Тишино | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 19. | Водопроводные сети | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 5 | Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | первая очередь |
| 20. | Артезианские скважины | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона санитарной охраны (ЗСО) | 30 м (граница первого пояса ЗСО) | СанПиН 2.1.4.1110-02 | первая очередь |
| 21. | Очистные сооружения хозяйствен-но-бытовой канализации, сливная станция юго-западнее д. Почаево | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчётный срок |
| 22. | Очистные сооружения хозяйствен-но-бытовой канализации в юго-восточной части д. Сметанино | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона | 150 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 23. | Самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 3 | Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | расчётный срок |
| 24. | Напорные сети хозяйственно-бытовой канализации | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 3 | Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | расчётный срок |
| 25. | Газопроводы низкого давления | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 2 | Свод правил Газораспределительные системы | первая очередь |
| 26. | Газопроводы высокого давления | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 5 | Свод правил Газораспределительные системы | первая очередь |
| 27. | ГРП, ШРП | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 10 | СНиП 42-01-2002 | первая очередь |
| 28. | ВЛ 10 кВ | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Охранная зона | 10 | Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт | первая очередь |
| 29. | ТП 10/0.4 кВ | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний | 10 | ПУЭ | первая очередь |

## 3.5. Мероприятия  по сохранению и регенерации объектов культурного наследия

На расчётный срок реализации генерального плана:

1. Сохранение и благоустройство территории имеющихся на территории поселения объектов культурного наследия.

2. Паспортизация объектов культурного наследия и утверждение границ территории объектов культурного наследия.

3. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия.

4. Перевод территорий памятников, расположенных вне границ населенных пунктов, в земли историко-культурного назначения.

В пределах земель историко-культурного назначения за пределами земель населенных пунктов вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель.

5. Реставрация объектов культурного наследия.

## 3.6. Мероприятия по улучшению экологической обстановки охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

1. На первую очередь реализации генерального плана Сметанинского сельского поселения предусмотрено:

- разработка проектов обоснования и обустройства санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий и объектов;

- создание системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга).

Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества

питьевого водоснабжения

1. На первую очередь реализации генерального плана Сметанинского сельского поселения предусмотрено:

- реконструкция существующих водопроводных сетей, учитывая степень их технического и физического износа;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, соблюдение законодательного регламента в ЗСО;

- разработка проектов водоохранных зон и их благоустройство;

- проведение мероприятий по улучшению состояния поверхностных водных объектов.

Мероприятия по охране почв

1. На первую очередь реализации генерального плана Сметанинского сельского поселения предусмотрено:

- проведение мониторинга состояния почвенного покрова (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга);

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов.

Мероприятия по защите от шума:

1. На первую очередь реализации генерального плана Сметанинского сельского поселения:

- организация защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- формирование системы зеленых насаждений с усилением защитных лесополос (специальное озеленение) вдоль автодорог с учетом уже имеющегося озеленения, способствующих шумозащите.

## 3.7. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений

1. Полное сохранение на территории Сметанинского сельского поселения лесов государственного лесного фонда как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

2. Полное сохранение на территории Сметанинского сельского поселения лесной растительности как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

3. Полное сохранение на территории Сметанинского сельского поселения находящихся вне границ населенных пунктов участков залесенных территорий, в том числе берегов рек и озер, склонов оврагов и балок.

4. Проведение мероприятий по развитию зеленых насаждений на территории населенных пунктов Сметанинского сельского поселения.

Населенные пункты поселения:

- сохранение территорий зеленых насаждений на территориях населенных пунктов;

- обеспечение населения населенного пункта зелеными насаждениями общего пользования не менее  30 м2 на человека;

- озеленение санитарно-защитных зон объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

### 3.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории МО предлагаются также такие мероприятия как:

- разработка карт рисков возникновения ЧС для территории МО;

- развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций;

- систематический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, потенциально опасных объектов и поддержание их работоспособности;

- проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- реконструкция системы оповещения;

- обеспечение пожарной безопасности.

В целях предупреждения возможной пожароопасной обстановки на магистральных трубопроводах (по территории поселения транзитом проходят магистральный газопровод и нефтепроводы) и минимизацией ущерба в случае чрезвычайной ситуации, предусматривается:

1. Соблюдение охранной зоны трубопроводов (в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны) на территории сельского поселения.

2. Обозначение трассы трубопроводов опознавательными знаками (со щитами - указателями) высотой 1,5 - 2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже, чем через 500 м, и на углах поворота.

3. Обозначение предупредительными знаками линейных задвижек, кранов, вантузов и других элементов трубопроводов, выступающих над поверхностью земли.

4. В местах пересечения трубопроводов с автомобильными дорогами всех категорий, предприятием трубопроводного транспорта совместно с дорожными управлениями по согласованию с Госавтоинспекцией установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта.

5. Доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики)  информацию о противопожарной обстановке.

6. Проведение проверки готовности местных систем оповещения населения.

7. Уточнение обеспеченности финансовых ресурсов.

8. Проведение разъяснительной работы среди населения о недопустимости сжигания мусора на территории личных домовладений, в непосредственной близости от жилых строений и надворных построек, проведения сельскохозяйственных палов.

9. Обеспечение проведения противопожарной пропаганды среди населения и работников предприятий, с привлечением к этой работе печатных средств массовой информации, местного радио, внутренних радиотрансляционных сетей организаций и др.

10. Обеспечение проведения работ по ликвидации в населенных пунктах несанкционированных свалок горючих отходов,  мусора, очистке противопожарных разрывов между зданиями, а также участков, прилегающих к объектам экономики, жилым домам и надворным постройкам от сухой травы.

11. Проверка готовности  к действиям пожарных формирований, предназначенных  для ликвидации чрезвычайных ситуации.

12. Поддержание в исправном  состоянии сети противопожарного водопровода и пожарных гидрантов, при наличии естественных или искусственных водоемов, обустроенных к ним подъездов и площадок, для установки пожарных автомобилей.

13. При возникновении предпосылок ЧС, осуществляются немедленные меры по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

Доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики) информацию о противопожарной обстановке; - проведение проверки готовности местных систем оповещения населения в муниципальных образованиях.

В целях снижения рисков возникновения пожаров на территории МО предусматриваются мероприятия:

1. Проведение противопожарной пропаганды среди населения.

2. Восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения.

3. В зимнее время расчистка дорог, подъездов к источникам водоснабжения,

4. Создание не замерзающей проруби.

5. В летний период производство выкоса травы перед домами

6. Разборка ветхих и заброшенных строений.

Основные мероприятия по защите от подтопления и затопления территории МО:

- обеспечение беспрепятственного оттока ливневых и талых вод с застроенной территории, организация поверхностного стока (приведение в готовность искусственные инженерные дорожные сооружения и ливневую канализацию к пропуску паводковых вод);

- для защиты территории от затопления паводковыми водами возведение защитных сооружений – дамбы обвалования или подсыпка территории до незатопляемых отметок,

- проведение мониторинга водного режима застроенных территорий и выборочное устройство глубоких дренажей в наиболее ответственных местах.

- Продукты первой необходимости имеются в магазинах в наличии в полном объеме.

- проведение проверки готовности местных систем оповещения населения.

- уточнение обеспеченности материально-техническими ресурсами, техническое состояние материально-технических средств.

- собственникам ГТС (балансодержателям, арендаторам) дано указание обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод;

- обеспечение устойчивого функционирование объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения на подтапливаемых территориях (обваловка ряда объектов, резервные схемы подачи электроэнергии, запас резервного оборудования и др.);

- в подтапливаемые, отрезаемые населенные пункты и населенные пункты с ограничением жизнеобеспечения, с завозом товаров первой необходимости, а также материально-технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных работ и организации лодочных переправ;

- использование возможностей средств массовой информации (печать, радио, телевидение) для   информирования населения подтапливаемых (отрезаемых) водой районов, о действиях в случае осложнения ситуации связанной с паводком;

- обеспечение профилактической госпитализации больных в лечебные учреждения области, необходим запас медикаментов в населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления;

- поддержание в готовности сил и средств предназначенные для ликвидации ЧС связанных с паводком;

- при возникновении предпосылок ЧС, будут немедленно приняты меры по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

### 3.9. Мероприятия по инженерной подготовке территорий

1. При освоении новых территорий предусматривается:

- защита низменных территорий от затопления;

- защита территорий от подтопления;

- защита от разрушения берегов, геоморфологических форм рельефа;

- удаление почвенно-растительного слоя и торфов с их дальнейшим использованием в озеленении.

### 3.10. Мероприятия по санитарной очистке территорий

На первую очередь реализации генерального плана Сметанинского сельского поселения предусмотрено:

- вовлечение всех сельских населенных пунктов в систему санитарной очистки;

- организация сбора и транспортировки ТБО от садоводческих и дачных объединений и вовлечение их в систему санитарной очистки;

- установка мусорных контейнеров под ТБО в населенных пунктах поселения.

На расчетный срок реализации генерального плана Сметанинского сельского поселения предусмотрено:

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, оказывающих негативное воздействие на экологию поселения. Под Смоленском, рядом с действующим Кучинским полигоном твердых бытовых отходов (ТБО) строится мусоросортировочный завод мощностью 120 тысяч тонн в год. Поскольку расчетная мощность предприятия достаточно велика, инвестор рассчитывает в перспективе приступить к сортировке ТБО, скопившихся на действующем Кучинском полигоне. Предприятие планируется развивать, и для этого ему нужны будут дополнительные объемы отходов, т.е. будет возможность принимать ТБО не только из областного центра, но и из Смоленского (в т.ч. Сметанинского сельского поселения) и Починковского районов;

- организация системы раздельного сбора отходов производства и потребления с целью их использования в качестве сырья; проведение систематических разъяснительных работ с населением по раздельному сбору отходов потребления;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселений и повышение ее технического уровня;

- разработка системы жесткого контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

### 3.11. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана Сметанинского сельского поселения

1. Обеспечение соблюдения социальных и градостроительных норм в генеральном плане Сметанинского сельского поселения.

2. Уточнение границы Сметанинского сельского поселения и согласование границы с органами исполнительной власти смежных муниципальных образований.

3. Реализация генерального плана Сметанинского сельского поселения путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, такие программы и решения подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения указанных документов территориального планирования приведению в соответствие с ними.

В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, в указанные документы территориального планирования в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения (ст. 26 Градостроительного кодекса РФ).

4. Обеспечение контроля реализации генерального плана Сметанинского сельского поселения.

5. Подготовка и принятие Правил землепользования и застройки Сметанинского сельского поселения.